## Slide 1: Trvalé označení hranic pozemků
k.ú. Horní Datyně
24.4.2025
Prezentace povinností pro obec a vlastníky

## Slide 2: Označování hranic pozemků trvalým způsobem
Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem,
  kameny s opracovanou hlavou
  znaky z plastu
  Železobetonovými znaky o rozměru nejméně 80 mm x 80 mm x 500 mm.

## Slide 3: Označování hranic pozemků trvalým způsobem
Jako hraniční znak je přípustné použít také
zabetonovanou železnou trubku o průměru 20 - 40 mm, alespoň 600 mm dlouhou.
zabetonovanou ocelovou armaturu (železo) o průměru 10 - 40 mm, alespoň 600 mm dlouhou.

## Slide 4: Označování hranic pozemků trvalým způsobem
Další přípustné stabilizace
Na tvrdých podkladech (beton nebo skála)
  zapuštěný hřeb
  vhodný kovový předmět
  vytesaný křížek na opracované ploše.
V bažinatých územích
  kůly z tvrdého dřeva o tloušťce alespoň 100 mm.

## Slide 5: Označování hranic pozemků trvalým způsobem
Hranice pozemků, které jsou v terénu označeny jiným trvalým způsobem není potřebné zvlášť označovat hraničními znaky.
Zeď
Plot
Obrubník

## Slide 6: Znaky z plastu
hlava s rozměry nejméně 80 mm x 80 mm x 50 mm,
noha opatřená zařízením, které brání snadnému vytažení znaku
  z ocelové trubky o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně 3 mm
  z ocelové kulatiny o průměru nejméně 15 mm
  z plastové trubky o průměru nejméně 50 mm
  a tloušťce stěny nejméně 5 mm
celková délka znaku je nejméně 500 mm.

## Slide 7: Umisťování hraničního znaku
Hraniční znaky se na hranici pozemků umísťují tak
  aby se jejich středy kryly s body lomů hranice.
  aby z každého hraničního znaku bylo vidět na oba sousední
  aby nebyla na přímých úsecích hranice jejich vzdálenost větší než 200 m.
Pokud by hraniční znak bránil užívání pozemku nebo je jeho umístění nemožné (např. v korytě vodního toku)
  použije se po dohodě s vlastníkem nepřímý způsob označení,
  hraniční znak se neumísťuje.
Je-li lomový bod hranice pozemku uvnitř vlastnictví, postačí jej označit dočasným způsobem, například trubkou nebo kolíkem.

## Slide 8: Dočasná stabilizace
Lomové body ohroženy stavební činností
mohou být po dobu výstavby označeny dočasným způsobem
vlastník po dokončení výstavby zajistí jejich označení trvalým způsobem.
Body zjištěné při ZPH
Pracovníci KP dočasně stabilizují body pomocí trubek (cca 30 cm) a kolíků
Vyzvou vlastníky k trvalé stabilizaci
Nutné trubku alespoň obetonovat

## Slide 9: Práva a povinnosti vlastníků
Pouze trvalé označení hranic v terénu umožňuje plný výkon vlastnických práv, tedy zejména držet, užívat a disponovat.
Jednoznačná a spolehlivá znalost hranic pozemku v terénu zvyšuje právní jistoty vlastníků, věřitelů a kupujících.
Řádné trvalé označení hranic je v zájmu obou vlastníků sousedních pozemků, aby nedocházelo k narušení sousedských vztahů a následným problémům.
Lomové body hranic pozemků na obvodu vlastnictví by měly být trvale označeny; hraniční znaky chráněny před poničením.

## Slide 10
Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci
KP Ostrava